NEW! Обратный осмос HYDRO-F арт. HF1.0-100 серия Compact

Краткое описание модели.

Обратный осмос HYDRO-F коммерческий HF1.0-100 Compact, производительностью 100-120 л/ч.  Экономичное и эффективное решение задач комплексной водоочистки. Компактная модель RO в базовой комплектации с управлением на базе контроллера – штатные настройки – с функционалом и мощностью промышленной системы обратного осмоса. Подходит для воды с солесодержанием до 2000 мг/л. Селективность мембраны – 97-98%

Компактность, производительность, автоматизация 24/7, комплексная очистка воды по большинству показателей, минимальные эксплуатационные расходы.

Осмос HF1.0-100 Compact - в отличие от большинства бытовых и полу бытовых моделей осмосов аналогичной заявленной производительности до 100 л/ч или до 3 м3/сутки – HF1.0-100 имеет:

- Доказанную высокую эффективность очистки и высокий уровень КПД,

- Производительный мощный насос для долговечной работы

- Соответствие заявленной и фактической производительности до 100-125 л/ч (до 2,5 м3/сут.), Длительный срок службы от 10 лет

- Низкие эксплуатационные расходы – замена мембраны в среднем 1 раз в 1-2 года.

- Автоматическое управление.

Применение:

- В многоквартирных домах, на кафе, пекарнях, для комплексной доочистки водопроводной воды,

- Для деминерализации воды на частных предприятиях, для водоподготовки для небольших котельных, для парогенераторов, увлажнителей воздуха.

- В частных домах, на дачах для семей 2-3 чел. для очистки воды из скважин с солесодержанием до 2 г/л, где необходима компактная система очистки невысокой производительности до 100 л/ч.

- Для установки в схему, когда очистка одним фильтром неэффективна.

- Целесообразно применение данной модели при ограниченном дебете скважины.

В комплектацию серии Compact входит:

- Компактная рама из нержавеющей стали;

- Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления CNP;

- Мембранный корпус из нержавеющей стали;

- Фильтр предварительной тонкой очистки 5 мкм

- Входной электромагнитный клапан;

- 2 манометра; 2 ротаметра

- Оснащен мембраной ТМ Vontron 1(4021)

- Блок управления на базе контроллера ОВЕН (штатные настройки- вкл/выкл по поплавковому датчику уровня в накопительной емкости);

- Разъемы для подключения поплавкового датчика уровня и дозирующего насоса;

- Обвязка трубопроводов - полипропилен

Функции защиты системы обратного осмоса и продления ресурса мембраны:

- Линия гидравлической промывки мембран (увеличенным потоком воды);

- Защита системы от сухого хода (автоматический перезапуск при остановках);

Возможности модели обратного осмоса HF1.0-100 Compact.

Осмос ТМ HYDRO-F - экономичное и современное решение проблем с Вашей водой.

Модель обратного осмоса HF1.0-100 Compact - это базовое решение, которое применяется для очистки воды в частных домах при использовании накопительной емкости.

Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления создает необходимое рабочее давление 8 bar на низконапорной мембране Vontron ULP

Все осмосы ТМ HYDRO-F имеют автоматическую функцию гидравлической промывки мембран увеличенным потоком воды. Это обеспечивает регулярный смыв солей жесткости и взвесей с поверхности мембраны в дренаж, что продлевает ресурс мембраны.

Надежность работы системы обратного осмоса обеспечена функцией защиты от сухого хода: автоматическое отключение и включение системы в случае отсутствия воды в доме или недостаточного давления.

Во всех моделях осмосов ТМ HYDRO-F устанавливаются блоки управления. В данной модели установлен автомат на базе контроллера ОВЕН, который обеспечивает непрерывную работу  и не требует внимания клиента.

Технические характеристики обратного осмоса модели HF1.0-100 Compact:

Максимальная производительность* –до  100-125 л/час;

Потребление исходной воды в режиме фильтрации* – не менее 300 л/час;

Минимальное давление воды на входе в установку – 1,5 bar;

Температура исходной воды – от +5ОС до +40ОС;

Количество и тип мембран – 1х4021 ТМ Vontron;

Степень обессоливания – от 97 %

Рабочее давление – 8 bar;

Напряжение питания – ~220 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность – 0,55 кВт;

Присоединительные резьбы: вход 1/2” ВР, фильтрат 1/2”ВР, концентрат 1/2”ВР

Габаритные размеры: высота – 1000 мм, глубина – 380 мм, ширина – 380 мм;

Масса установки – около до 45 кг;

*  Производительность системы и потребление исходной воды зависит от температуры и солесодержания исходной воды.