Установка обратного осмоса ТМ HYDRO-F серия START,

арт. HF3-750 Start.  Краткое описание модели.

Обратный осмос ТМ HYDRO-F серия START, коммерческий HF3-750 Start, производительностью до 750 литров в час. Базовая комплектация с контроллером (автомат, только штатные настройки). Подходит для воды с солесодержанием до 2 г/л.

В комплектацию серии Start входит:

- Рама из нержавеющей стали усиленная на колесах;

- Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления CNP (пр-во Китай);

- Мембранные корпуса из нержавеющей стали;

- Входной электромагнитный клапан;

- 3 манометра (вход, до и после мембран);

- 3 ротаметра (фильтрат, дренаж и рецикл);

- Оснащен 3 мембранами ТМ Vontron 3(4040)

- Блок управления на базе контроллера ОВЕН (вкл/выкл по поплавковому датчику уровня в накопительной емкости);

- Разъемы для подключения поплавкового датчика уровня и дозирующего насоса;

- Обвязка трубопроводов - полипропилен

Функции защиты системы обратного осмоса и продления ресурса мембраны:

- Линия гидравлической промывки мембран (увеличенным потоком воды);

- Линия рецикла для экономии расхода воды;

- Защита системы от сухого хода (автоматический перезапуск при остановках);

Возможности модели обратного осмоса HF3-750 Start.

Осмос ТМ HYDRO-F - экономичное  и современное  решение проблем с Вашей водой. Модель обратного осмоса HF3-750 Start - это базовое решение, которое применяется для очистки воды в частных домах при использовании накопительной емкости, для деминерализации воды на производствах, для подготовки воды для установок образования пара или увлажнения воздуха, а также для доочистки водопроводной воды в квартирах, офисах, индустрии отдыха. Используется в схемах водоочистки.

Рекомендуется предварительная механическая очистка воды до 10 мкм

Каркас установки создаёт рама из нержавеющей стали, которая обеспечивает компактность и минимальные размеры при высокой производительности до 750 л/ в час. Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления создает необходимое рабочее давление  8–12 bar на низконапорной мембране Vontron ULP 21-4040.

С помощью мембран Vontron ULP21-4040 получают очищенную воду стабильного и очень высокого качества. Мембраны Vontron серии ULP работают при ультранизком рабочем давлении воды - 150 psi (1,03 Mpa), что позволяет значительно экономить электроэнергию, а для эксплуатации требуют всего 2/3 от рабочего давления стандартных мембран низкого давления. Это позволяет добиться такой же производительности и селективности (больше 98%), как при использовании стандартных мембран. Средний ресурс такой мембраны – 1 год на воде средней и низкой степени загрязненности и минерализации.

Все осмосы ТМ HYDRO-F имеют автоматическую функцию гидравлической промывки мембран увеличенным потоком воды. Это обеспечивает регулярный смыв солей жесткости и взвесей с поверхности мембраны в дренаж, что продлевает ресурс мембраны .

Надежность работы системы обратного осмоса обеспечена функцией защиты от сухого хода: автоматическое отключение и включение системы в случае отсутствия воды в доме или недостаточного давления.

Во всех моделях осмосов ТМ HYDRO-F устанавливаются блоки управления. В данной модели установлен полуавтомат на базе контроллера ОВЕН, который обеспечивает непрерывную работу системы и контролирует работу осмоса (базовые штатные функции).

Технические характеристики обратного осмоса модели HF3-750 Start :

Максимальная производительность* –до  750 л/час;

Потребление исходной воды в режиме фильтрации* – не менее 1300 л/час;

Минимальное давление воды на входе в установку – 1,5 bar;

Температура исходной воды – от +5ОС до +40ОС;

Количество и тип мембран – 3х4040 ТМ Vontron;

Степень обессоливания – 98%

Рабочее давление – 8–12 bar;

Напряжение питания – ~220 В, 50 Гц;

Потребляемая мощность – 2,2 кВт;

Присоединительные резьбы: вход 1” ВР, фильтрат 1/2”ВР, концентрат 1/2”ВР

Габаритные размеры: высота – 1500 мм, глубина – 800 мм, ширина – 500 мм;

Масса установки – около 85 кг;

*  Производительность системы и потребление исходной воды зависит от температуры и солесодержания исходной воды.