Установка обратного осмоса ТМ HYDRO-F, серия SALT, арт. HF1-250 Salt.  Краткое описание модели.

Серия SALT - уникальная разработка ГИДРО-Ф специально для солоноватых вод от 2,5 до 5г/л для работы на повышенном давлении, полная комплектация с автоматическим управлением.

Обратный осмос ТМ HYDRO-F промышленный, арт. HF1-250 серия Salt, производительностью до 250 литров в час для частных домов и малых предприятий, использующих солоноватую воду (3-5 г/л) из скважин и поверхностных источников с высоким КПД, без потерь в производительности – в отличие от других моделей обратного осмоса. Оснащен мембраной ТМ Vontron 1(4040) для солоноватых вод. Многоступенчатая система защиты установки.

Возможности обратного осмоса HF1-250 SALT.

Осмос ТМ HYDRO-F - это практичное и надежное решение проблем со сложной водой. Используется для получения воды высокого качества как для питьевых целей, бытовых нужд, так и для различных технологических процессов. Каркас установки создаёт рама из нержавеющей стали, которая обеспечивает компактность и минимальные размеры при высокой производительности до 250 л/ в час.

Мощный вертикальный многоступенчатый насос высокого давления создает повышенное рабочее давление 12-15 bar на низконапорной мембране Vontron  4040, которая давно зарекомендовала себя на рынке водоподготовке как «золотой» стандарт в соотношении цена-качество.

Это позволяет добиться такой же производительности и селективности (больше 98%), как при использовании стандартных мембран.

Мембранные элементы помещены в прочные корпуса из стеклопластика, что обеспечит надежную защиту от протечек при работе на повышенном давлении.                                                                                                         В данной комплектации предусмотрен предфильтр тонкой очистки 5 мкм для защиты мембраны от механических частиц (песок, окалина, прочие взвеси), а также для исключения вероятности сброса частиц из системы предварительной очистки, которые могут забить поры мембраны и серьезно снизить ее ресурс.

Функции защиты системы обратного осмоса и продления ресурса мембраны:

- Все осмосы ТМ HYDRO-F имеют автоматическую функцию гидравлической промывки мембран увеличенным потоком воды. Это продлевает ресурс мембраны и обеспечивает регулярный смыв солей жесткости и взвесей с поверхности мембраны в дренажную сеть.

- Система обратного осмоса HYDRO-F оснащена функцией защиты от сухого хода, что обеспечит автоматическое отключение и включение системы в случае перебоев с водой с систему водоснабжения или недостаточного входного давления.

- Защита от перелива при установленном поплавковом клапане отключает осмос в нештатных ситуациях и исключает возможность перелива в накопительной емкости.

- Линия рецикла в осмосе экономит исходную воду, уменьшает количество сброса воды в дренаж путем возврата части концентрата на вход для повторной очистки (опция – настраивается по согласованию с заказчиком при низком ресурсе скважины).

- Для увеличения ресурса сменных мембранных элементов и существенного снижения эксплуатационных затрат в данной комплектации установлены функции:

- заполнение мембран фильтратом во время простоя;

- автоматическая промывка мембран при длительном простое для предотвращения обрастания мембран.

Данная комплектация HYDRO-F SALT оснащена автоматизированным блоком управления, со всеми необходимыми запрограммированными функциями: автоматическое вкл/выкл по поплавковому датчику уровня в накопительной емкости, остановка при регенерации пред фильтров, возможность работы по таймеру, а также другие функции многоступенчатой защиты всей системы. Благодаря блоку управления осмос автономен - достаточно минимального контроля и внимания клиента. Универсальность блока-автомата такого осмоса в том, что большинство функций настраиваются под конкретный объект и конкретные меняющиеся задачи пользователя, качество воды, меняющийся расход , дебет источника водозабора.

В комплектацию серии SALT  входит:

- Рама из нержавеющей стали усиленная мобильная на колесиках;

- Предфильтр тонкой очистки 5 мкм;

- Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления Nanfang Cnp (Китай);

- Мембранный корпус из прочного стеклопластика + мембрана Vontron LP 100-4040;

- Линия гидравлической промывки мембран (увеличенным потоком воды);

- Входной электромагнитный клапан;

- Линия рецикла (подключают при необходимости для экономии исходной воды);

- 3 манометра (вход, до и после мембран);

- 3 ротаметра (фильтрат, дренаж и рецикл);

- Функция заполнения мембран фильтратом во время простоя (для увеличения ресурса мембран);

- Автоматическая промывка мембран при длительном простое (для предотвращения обрастания мембран);

- Защита от перелива в ёмкости фильтрата (при установленном поплавковом клапане);

- Защита системы от сухого хода - автоматический перезапуск при остановках;

- Блок управления на базе контроллера Mitsubishi (вкл/выкл по поплавковому датчику уровня в накопительной емкости, остановка при регенерации предфильтров, возможность работы по таймеру и т.д.);

- Разъемы для подключения поплавкового датчика уровня и дозирующего насоса; Обвязка трубопроводов – полипропилен.

Технические характеристики обратного осмоса модели HF1-250 SALT:

- Максимальная производительность* –до  250 л/час;

- Потребление исходной воды в режиме фильтрации* – не менее 600 л/час;

- Минимальное давление воды на входе в установку – 1,5 bar;

- Температура исходной воды – от +5 ОС до +40 ОС;

- Количество и тип мембран – 1х4040;

- Рабочее давление – 12-15 bar;

- Напряжение питания – ~220 В, 50 Гц;

- Потребляемая мощность – 1,1 кВт;

- Габаритные размеры:  высота – 1500 мм, глубина – 580 мм, ширина – 500 мм;

- Масса установки – около 60 кг;

- Присоединительные резьбы: вход 1”ВР, фильтрат 1/2”ВР, концентрат 1/2”ВР, заполнение фильтратом 1/2”ВР

*  Производительность системы и потребление исходной воды зависит от температуры и солесодержания исходной воды.