Установка обратного осмоса HYDRO-F до 3 м3 /ч, серия BUSINESS (3*8040). Арт. HF3-3000 Business стандартная комплектация.  Описание модели.

Обратный осмос ТМ HYDRO-F промышленный, арт. HF3-3000 Business, производительностью до 3000 литров в чаc. Полная комплектация с автоматическим управлением. Оснащен 3  мембранами  ТМ Vontron ULP 22-8040. Подходит для воды с солесодержанием до 3 г/л. Многоступенчатая система защиты установки.

Возможности обратного осмоса HF3-3000 Business.

Обратный осмос ТМ HYDRO-F HF3-3000 Business используется для обессоливания воды и получения воды высокого качества как для питьевых целей и для различных технологических процессов Заказчика.

Каркас установки создаёт рама из нержавеющей стали, которая обеспечивает компактность и минимальные размеры при высокой производительности до 3000 л/ в час. Рама мобильная на колесах, что облегчает монтажные и такелажные работы, а также дальнейшее обслуживание оборудования на объекте.

Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления CNP создает необходимое рабочее давление 10–bar на 3х низконапорных мембранах Vontron ULP 22-8040.

С помощью мембран Vontron ULP22-8040 получают очищенную воду стабильного и очень высокого качества очистки (селективность более 99,5%). Мембраны Vontron серии ULP работают при ультранизком рабочем давлении воды - 150 psi (1,03 Mpa), что позволяет значительно экономить электроэнергию.

Мембранные элементы помещены в прочный корпус из стеклопластика, что обеспечит надежную защиту от протечек при высоком давлении.

Дополнительная опция: мульти патронный фильтр (МПФ) тонкой 5 мкм очистки для защиты и продления ресурса мембраны от механических частиц (песок, окалина, прочие взвеси).

Функции защиты системы обратного осмоса и продления ресурса мембраны:

- Обратный осмос HF3-3000 Business имеет автоматическую функцию гидравлической промывки мембран увеличенным потоком воды с частотой 1 раз в час/ полчаса (настраивается по ТЗ Заказчика). Это продлевает ресурс мембраны и обеспечивает регулярный смыв солей жесткости и взвесей с поверхности мембраны в дренажную сеть.

- Система обратного осмоса HYDRO-F оснащена функцией защиты от сухого хода, что обеспечит автоматическое отключение и включение системы в случае перебоев с водой с систему водоснабжения или недостаточного входного давления.

- Защита от перелива при установленном поплавковом клапане отключает осмос в нештатных ситуациях и исключает возможность перелива в накопительной емкости.

- Линия рецикла в осмосе экономит исходную воду, уменьшает количество сброса воды в дренаж (опция – настраивается по согласованию с заказчиком при низком ресурсе скважины).

- Система плавного пуска и остановки двигателя предохраняет систему от гидроударов.

- Данная комплектация HF3-3000 Business оснащена автоматизированным блоком управления Mitsubishi, с запрограммированными функциями: автоматическое вкл/выкл по поплавковому датчику уровня в накопительной емкости, остановка при регенерации пред фильтров, возможность работы по таймеру и другие функции многоступенчатой защиты осмоса. Универсальность блока-автомата: большинство функций настраивается под конкретный объект и задачи Заказчика.

Комплектация системы обратного осмоса HF3-3000 Business:

- Рама из нержавеющей стали усиленная, мобильная на колесах;;

- Вертикальный многоступенчатый насос высокого давления Nanfang CNP;

- Мембранный 3х местный корпус из стекловолокна (Комплектация 1) или 3 одноместных корпуса из стекловолокна (Комплектация 2)

- 3 ультра низконапорные мембраны Vontron ULP 22-8040 (селективность до 99%);

- Линия гидравлической промывки мембран (увеличенным потоком воды);

- Входной электромагнитный клапан;

- Линия рецикла (настраивается под задачи Заказчика - для экономии исходной воды);

- 4 манометра; 3 ротаметра (фильтрат, дренаж и рецикл);

- Защита от перелива в ёмкости фильтрата (при установленном поплавковом клапане);

- Защита системы от сухого хода - автоматический перезапуск при остановках;

- Реле высокого давления; Реле контроля фаз (защита от перепадов напряжения в сети, обрыва фазы, неправильного чередования фаз);

- Система плавного запуска и остановки насоса;

- Блок автоматического управления на базе контроллера Mitsubishi

- Разъемы для подключения поплавкового датчика уровня и дозирующего насоса;

- Арматура для подключения блока химической промывки мембран;

- Обвязка трубопроводов – полипропилен.

Технические характеристики HF3-3000 Business:

- Максимальная производительность* –до  3000 л/час;

- Потребление исходной воды в режиме фильтрации* – до 5000 л/час;

- Минимальное давление воды на входе в установку – 1,5 bar;

- Температура исходной воды – от +5 ОС до +40 ОС;

- Количество и тип мембран – 3х8040;

- Рабочее давление – 10–12 bar;

- Напряжение питания – ~380 В, 50 Гц;

- Потребляемая мощность – 5,5 кВт;

- Габаритные размеры:  высота – 1500 мм, глубина – 800 мм, ширина – 3800 мм;

- Масса установки – около 220 кг;

- Присоединительные резьбы: вход G 1 1/2” ВР, фильтрат G 1” ВР, концентрат G 1” ВР, заполнение фильтратом G 1”ВР

*  Производительность системы и потребление исходной воды зависит от температуры и степени минерализации исходной воды.

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 1 (стандартная):

ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ 2 (с МПФ – опция):